## Slide 1: Валидация алгоритмов сегментации КТ изображений
Автор: Киселёв Игорь Леонидович (kigorleo@gmail.com)
Куратор: Авдонин Александр (avdonin.as@gazpromneft-ntc.ru)
Сроки работы над проектом: 14.03.2022 – 24.05.2022

## Slide 2: Мотивация
Для расчёта рентабельности и разработки нефтяного месторождения необходимо знать ФЕС пласта.
Необходимо максимальное соответствие цифрового двойника реальному керну.
Мы воссоздадим метод Берга, который позволит сравнивать результаты сегментации, так как даст референтные значение.

## Slide 3: Цели проекта
Реализовать метод предложенный Бергом.
Дополнить метрики сравнения результатов сегментации.
На основе новых метрик выявить лучший алгоритм сегментации из рассматриваемых.
Метод Берга подразумевает сравнение результатов
сегментации с исходной моделью только повоксельно (то есть
сравнивает только процент совпавших вокселей модели и
результата сегментации)!

## Slide 4: Чем отличаются полученные модели?
точность воспроизведения топологии – процент совпавших значений.
общая пористость (учитывая изолированные поры) – процент объёма, который занимают поры.
абсолютная проницаемость – свойство породы пропускать жидкости.
КВЫТ (коэффициент вытеснения нефти водой) –какой процент нефти вытеснит вода при закачки в керн.

## Slide 5: Этапы проекта
Выбрать образец керна

## Slide 6: Этапы проекта
Выбрать образец керна
Моделировать томографию

## Slide 7: Этапы проекта
Выбрать образец керна
Моделировать томографию
Наложить шумы

## Slide 8: Этапы проекта
Выбрать образец керна
Моделировать томографию
Наложить шумы
Произвести фильтрацию (NLM filter)

## Slide 9: Этапы проекта
Выбрать образец керна
Моделировать томографию
Наложить шумы
Произвести фильтрацию (NLM filter)
Начать сегментировать:
  Otsu – глобальный порог бинаризации гистограммы

## Slide 10: Этапы проекта
Выбрать образец керна
Моделировать томографию
Наложить шумы
Произвести фильтрацию (NLM filter)
Начать сегментировать:
  Otsu – глобальный порог бинаризации гистограммы
  Local Otsu – тот же Otsu, но теперь локально

## Slide 11: Этапы проекта
Выбрать образец керна
Моделировать томографию
Наложить шумы
Произвести фильтрацию (NLM filter)
Начать сегментировать:
  Otsu – глобальный порог бинаризации гистограммы
  Local Otsu – тот же Otsu, но теперь локально
  Watershed – вводим минимальное и максимальное значение для границы, а далее строим карту высот и эмулируем заполнение водой

## Slide 12: Этапы проекта
Выбрать образец керна
Моделировать томографию
Наложить шумы
Произвести фильтрацию (NLM filter)
Начать сегментировать:
  Otsu – глобальный порог бинаризации гистограммы
  Local Otsu – тот же Otsu, но теперь локально
  Watershed – вводим минимальное и максимальное значение для границы, а далее строим карту высот и эмулируем заполнение водой
  Random walker – вводим минимальное и максимальное значение для границы, а далее случайным блужданием маркируем то, что между

## Slide 13: Результаты
При отсутствии дополнительных шумов:
  Наилучший результат показал Otsu.
При добавлении шумов:
  Алгоритм Watershed превосходит Otsu в точности воспроизведения топологии и в пористости
  Но в случае ФЕС наилучший результат снова показал Otsu!

## Slide 14: Перспективы дальнейших исследований
Выявить оптимальные маркеры для Random Walker и Watershed.
  Рассмотреть возможность итеративного использования локальных алгоритмов как Watershed, что позволит оптимально выбирать целевую пористость и увеличит точность результатов.
Добавить зависимость коэффициента адсорбции рентгеновских лучей от минерального состава. Это позволит получать более реалистичный шум.
Рассмотреть модели со сверхвысоким разрешением. Это также позволит получить более реалистичный шум.

## Slide 15: Валидация алгоритмов сегментации КТ изображений
Автор: Киселёв Игорь Леонидович (kigorleo@gmail.com)
Куратор: Авдонин Александр (avdonin.as@gazpromneft-ntc.ru)
Сроки работы над проектом: 14.03.2022 – 24.05.2022

## Slide 16: Дополнительные слайды

## Slide 17: 3D модели кернов

## Slide 18: Формулы
точность воспроизведения топологии – , где TP – число совпавших вокселей пор, TN – число совпавших вокселей породы, FP – число не совпавших вокселей пор, FN – число не совпавших вокселей породы
общая пористость (учитывая изолированные поры) – , где - объём пор, - объём суммарный
абсолютная проницаемость – считается по закону Дарси: , где – динамическая вязкость флюида, L – длинна образца пористой среды, – перепад давления, S – площадь фильтрации
КВЫТ – симулируется закачка воды в керн и выявляется какой процент нефти останется внутри